СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК

Советского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

«01» декабря   2023 г.	                                                                                                   № 55

г. п. Зеленоборск

О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов городского поселения Зеленоборск

от 26 апреля 2018 года № 38 «Об утверждении

правил благоустройства городского поселения

Зеленоборск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ», Федеральным законом от 24.07.2023 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСК РЕШИЛ:

- Внести в решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26 апреля 2018 года № 38 «Об утверждении правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» следующие изменения и дополнения:

## 1.1.  Раздел 2.26. дополнить пунктом 2.26.7.:

#### «Раздел 2.26.7. Требования к оформлению строительных площадок, информации о возводимых объектах капитального строительства.

#### 2.26.7.1.Организуют временное ограждение строительных площадок объектов строительства.

#### 2.26.7.2. Ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТа 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» и рабочей документации изготовителя.

#### 2.26.7.3.  В ограждениях необходимо предусматривать выполняемые по типовым проектам калитки для прохода людей и ворота для проезда строительных и других машин.

#### 2.26.7.4. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

#### 2.26.7.5.  Высота панелей должна быть:

#### 1) защитно-охранных (с козырьком и без козырька) — не менее 2.2 м;

#### 2) защитных (без козырька) — не менее 1.6 м;

#### 3) защитных (с козырьком) — не менее 2.2 м;

#### 4) сигнальных — не менее 1.0 м.

#### 2.26.7.6.  Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть не более 4.0 м.

#### 2.26.7.7. В разреженных панелях ограждений расстояние в свету (разреженность) между деталями заполнения полотна панелей должно быть:

#### 1) защитных — не более 70 мм;

#### 2) сигнальных — не более 200 мм.

#### 2.26.7.8. Защитно-охранные и защитные ограждения обязательно должны иметь козырьки для защиты людей от падающих предметов с высоты:

#### 1) при вероятности падения предметов с высоты;

#### 2)  расстоянии от места проведения работ до ограждения менее 2.0 м или высоте рабочего горизонта более 4.0 м или более половины расстояния от рабочего места до ограждения.

#### 2.26.7.8. Козырьки ограждений должны быть изготовлены в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков должна быть кратна длине панелей ограждений. Конструкция козырька ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

#### 1) козырек устанавливают по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20* в сторону тротуара или проезжей части;

#### 2) должен быть обеспечен проход высотой в свету не менее 2,2 м;

#### 3) должно быть обеспечено перекрытие тротуара и выход за его край (со стороны движения транспорта) на 50—100 мм;

#### 4) должен быть обеспечен сток воды с его поверхности в процессе эксплуатации.

#### 2.26.7.9. Способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.

#### 2.26.7.10. Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения.

#### 2.26.7.11. Сигнальная окраска ограждений должна быть выполнена по ГОСТ 12.4.026.

#### 2.26.7.12. Требования устойчивости к внешним воздействиям:

#### 1) Конструкция защитно-охранных и защитных ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

#### а) выдерживать без остаточных деформаций статическую нагрузку не менее 0,65 кН;

#### б) ограждение не должно опрокинуться:

#### в) выдерживать без остаточных деформаций и видимых трещин динамическую нагрузку от удара испытательным грузом (кинетическая энергия удара — 150 Дж);

#### г) ограждение должно удержать испытательный груз;

#### д) ограждение не должно опрокинуться.

#### 2.26.7.13. Ограждения должны быть рассчитаны на ветровые нагрузки, давление ветра следует принимать по СП 20.13330.2016 (пункт 11.1.4).

#### 2.26.7.14. Козырьки ограждений должны быть рассчитаны на снеговые нагрузки, вес снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной проекции козырька следует принимать по СП 20.13330.2016 (пункт 10.2).

#### 2.26.7.15. Конструкция козырька ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

#### 1) выдерживать равномерно распределенную статическую нагрузку, заявленную изготовителем, максимальная деформация должна быть не более 20 мм.,  остаточная деформация — не более 5 мм; 2) выдерживать динамическую нагрузку от падения стального шара массой 1 кг с высоты 2 м — козырек должен удержать шар.

#### 2.26.7.16. Элементы деревянных ограждений, соприкасающиеся с грунтом, должны быть антисептированы.

#### 2.26.7.17. Металлические элементы ограждений должны иметь антикоррозионную защиту.

#### 2.26.7.18. Требования к надежности:

#### 1)  Срок службы элементов ограждений — не менее 10 лет.

#### 2.26.7.19. Требования к материалам:

#### 1)  Ограждения могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по своим физико-механическим свойствам;

#### 2)  Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов и технической документации;

#### 3)  Лакокрасочные материалы, применяемые для покрытия элементов ограждений, должны соответствовать требованиям ГОСТ 33290.

#### 2.26.7.20. Соответствие материалов предъявляемым требованиям следует подтверждать сертификатами соответствия или декларациями соответствия, а при их отсутствии — данными испытаний, проведенными в аккредитованных испытательных лабораториях.

#### 2.26.7.21. В обязательный минимальный комплект поставки должны входить:

#### 1) все предусмотренные изготовителем и настоящим стандартом составные компоненты ограждения; 2) крепежные элементы в количестве, необходимом для установки ограждений;

#### 3) паспорт ограждения со штампом службы технического контроля предприятия - изготовителя о приемке;

#### 4) инструкцию по установке ограждения;

#### 5) руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601;

#### 6) документ, подтверждающий соответствие ограждения требованиям ГОСТа 58967-2020.

#### 2.26.7.22. На элементах и деталях изделия не допускается наличие выступающих частей, острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма.

2.26.7.23. При въезде (выезде), проходе на строительную площадку или место проведения земляных работ на ограждениях устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного за производство работ на объекте, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

2.26.7.24. Наименование, адреса, фамилии и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест производства земляных и строительных работ, мобильных зданиях и сооружениях (бытовых помещениях), механизмах, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах.

2.26.7.25. Контроль за состоянием ограждения строительных площадок и прилегающих территорий несет ответственное лицо органов местного самоуправления городского поселения Зеленоборск – заместитель главы городского поселения Зеленоборск.»

## 1.1.  Раздел 3.11. дополнить пунктом 3.11.8:

«3.11.8. исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;».

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С.В. Леднева

Председатель Совета

депутатов городского

поселения Зеленоборск					                                 А.А. Понкратов